## Slide 1: Implementacija metode spectral substraction za uklanjanje aditivnog Gaussovog šuma iz govornog signala

## Slide 2: Spectral substraction
Spektralna substrakcija je metoda rekonstrukcije snage ili amplitude signala sa aditivnim Gaussovim šumom, na način eliminacije šuma iz signala. Eliminacija šuma se vrši na način tako što se usrednjena vrijednost šuma oduzme od signala sa šumom.
Spektar šuma se obično procjenjuje i ažurira iz perioda kada je signal odsutan i prisutan je samo šum. Pretpostavka je da je šum stacionarni proces ili sporo promijenjivi proces i da se spektar šuma ne mijenja značajno između perioda ažuriranja.
Za vraćanje signala vremenskog područja, procjena trenutnog spektra amplitude je kombinirana s fazom signala šuma, a zatim transformirana preko inverzne diskretne Fourier
U pogledu složenosti računanja, spektralno oduzimanje je relativno jeftino.ove transformacije u vremenski domenu.

## Slide 3: Spectral substraction
Zbog slučajnih varijacija šuma, spektralno oduzimanje može rezultirati negativnim procjenama kratkotrajne amplitude ili spektra snage. Spektar amplitude i snage su nenegativne varijable, tako da sve negativne procjene ovih varijabli treba pretvoriti u nenegativne vrijednosti.
Ovaj nelinearni proces ispravljanja iskrivljuje distribuciju obnovljenog signala. Distorzija obrade postaje sve primjetnija kako se omjer signala i šuma (SNR) smanjuje.
U aplikacijama gdje pored signala sa šumom postoji i signal šuma koji je odvojen od signala sa šumom, signal bez šuma je moguće dobiti oduzimanjem estimiranog signala šuma iz signala sa šumom.
U nastavku ćemo obraditi neke metode specijalizirane za uklanjanje distorzija u toku obrade govornog signala.

## Slide 4: Spectral substraction – REALIZACIJA
Postupak uklanjanja šuma se bazira na procjeni čistog signala na način da ćemo estimirajući šum oduzeti od ulaznog signala u frekventnom domenu. U obrađivanoj metodi prijemni signal je skladišten i podijeljen u segmente dužine N, pomoću Hanning-ovog ili Hamming-ovog prozora.
Nakon što je podijeljen na segmente i propušten kroz odgovarajuće prozore, svaki segment je transformiran pomoću Diskretne Fourier-ove transformacije u frekventni domen istih dužina. Svaki prozor će ublažiti efekte diskontinuiteta na krajnjim tačkama svakog segmenta.
=

## Slide 5: Spectral substraction - REALIZACIJA
Jednačina koja opisuje spektralno oduzimanje
  - anvelopa originalnog signala u frekventnom domenu
  – vremensko usrednjeni spektra šuma
    – amplitudno oduzimanje spektra
    – oduzimanje spektra snage
    koeficijent koji kontroliše količinu šuma koji se oduzima iz primljenog signala
      – potpuno oduzimanje šuma
Vremensko usrednjeni spektar se može dobiti na dva načina:
  Iz perioda signala kada nije aktivan
  Propuštanjem siganala kroz niskopropusni filtar

## Slide 6: Spectral substraction - REALIZACIJA
Vremensko usrednjeni spektar dobijen iz perioda kada signal nije aktivan
Vremensko usrednjeni spektar dobijen propuštanjem signala kroz niskopropusni filtar
  - najčešće vrijednosti koeficijenta low-pass filtera
Za rekonstrukciju vremenskog signala, amplitudni spektar se kombinuje sa fazom šumnog signala i onda se transformiše u vremenski domen pomoću inverzne Diskretne Fourierove transformacija, što je prikazano sljedećom formulom

## Slide 7: Prikaz AWGN kanala

## Slide 8: Signal glasa prikazan u vremenskom domenu prije prolaska kroz AWGN kanal

## Slide 9: Spektralna gustoća signala (PSD)

## Slide 10: Amplitudni spektar i spektar snage prije AWGN-a

## Slide 11: Signal nakon AWGN kanala (SNR =10)

## Slide 12: Spektralna gustoća signala (PSD)

## Slide 13: Amplitudni spektar i spektar snage poslije AWGN-a

## Slide 15: Grafički prikaz metode spectral substraction

## Slide 16: Grafička usporedba signala poslije AWGN-a i signala nakon metode

## Slide 17: Grafička usporedba signala sa predajnika i nakon metode

## Slide 18: Spektralna karakteristika signala (PSD) nakon metode

## Slide 19: Usporedba spektra snage nakon AWGN-a i nakon metode

## Slide 20: Prikaz poređenja signala nakon AWGN-a i signala nakon obje metode

## Slide 21: Prikaz poređenja signala prije AWGN-a i signala nakon obje metode

## Slide 22: Demonstracija metode